Aktivitetsark 3: Mål strømhastighed med salt og datalogger

Hvad skal I

I skal hælde en spandfuld koncentreret saltvand i vandløbet og bruge en datalogger med ledningsevnemåler til at registrere, hvor lang tid det tager saltvandet at passere en strækning på ca. 8-10 meter.

Mål strømhastighed med salt og ledningsevnemåler. Foto: Klaus Brodersen.

Hvad skal I bruge

- Målebånd, 5 liter spand, 1 pakke køkkensalt, datalogger, ledningsevnemåler (conductivity), computer, waders eller gummistøvler.

Spørgsmål før øvelsen

Inden øvelsen skal I overveje og diskutere følgende:

- Hvordan kan I gøre?

- Hvor i vandløbet vil I måle?

- Hvilken enhed for hastighed vil I bruge?

- Vil der mon være stor variation på tværs af vandløbet?

- Er det vandets minimum-, middel- eller maksimum hastighed I måler?

- I har kun ét forsøg til eksperimentet – hvordan vil I sikre at det lykkes første gang?

Sådan gør I

I skal være 2 personer i vandløbet med støvler/waders. De andre hjælper og noterer fra land.

- Opmål en strækning på ca. 10 meter i vandløbet.

- Opløs en ½ pakke salt i en spand med vandløbsvand (4-5 liter).

- En person stiller sig opstrøms og skal være klar til at hælde saltvandet i vandløbet.

- En anden person skal stå nedstrøms og være klar med dataloggeren.

- Aflæs vandløbets ledningsevne (basisværdi (uS/cm)).

- Når tallet på dataloggeren ser ud til at være stabilt tælles til ”tre”.

- På ”tre” startes dataloggeren og saltet hældes i vandet i én vending.

- Følg med på dataloggeren og følg stigningen og faldet i ledningsevnen. Når saltvandet ankommer til dataloggeren (efter 10m) vil ledningsevnetallet stige hurtigt et øjeblik, indtil det langsomt begynder at falde igen.

- Stop forsøget når tallet er tilbage ved udgangspunktet (basisværdien).

Beregninger

- Overfør data til en computer, hvis dataloggeren ikke kan tegne kurver.

- Aflæs på kurven, hvor mange sekunder der går, før ledningsevnen begynder at stige.

- Aflæs hvor lang tid der går, før I afsluttede forsøget.

- Hvor på kurven skal I aflæse max-, middel-, og minimum-strømhastigheden?

- Beregn de 3 hastigheder (i m/sek.) over 10-meter strækningen.

Vandløbsstrækningens nummer: _____ Opmålt strækning: _____(meter)

| Måling | Tid (sek.) | Strømhastighed (m/sek.) |
| --- | --- | --- |
| Front |  |  |
| Krop |  |  |
| Hale |  |  |

Spørgsmål

- Er jeres måling repræsentativ for vandløbsstrækningen? ____________________________

- Sammenlign jeres resultater med de andre metoder for strømhastighed. Er der overensstemmelse? Hvis ikke, hvad kan årsagerne så være? _________________________

- Hvilke metoder vurderer I er de mest korrekte? ___________________________________

Navn: ______________ Klasse: ______________ Dato: ______________ Sted: _______________