Aktivitetsark 4: Mål strømhastighed med vingemåler

Hvad skal I

I skal måle strømhastigheden på tværs af vandløbet med vingemåler og datalogger. Strømmer vandet mon lige hurtigt ved bredden og ude i midten?

Mål med vingemåler og datalogger. Foto: Klaus Brodersen.

Hvor

Find et sted, hvor vandløbets bund er let at se, og hvor dybden i vandløbet kan måles med en tommestok. (Det skal I ikke bruge nu, men i næste aktivitet 5, hvor I måler dybdeprofil og vandføring samme sted).

Hvad skal I bruge

Snor og saks, datalogger, vingemåler (strømhastighedssensor), computer.

Spørgsmål før I går i gang

- Hvordan kan I gøre?

- Hvor i vandløbet vil I måle?

- Hvilken enhed for hastighed vil I bruge?

- Vil der mon være stor variation på tværs af vandløbet?

- Er det vandets minimum-, middel- eller maksimum hastighed I måler?

- Hvad kan I gøre for at opnå en repræsentativ værdi?

Sådan gør I

- I skal være 2 personer i vandløbet med støvler/waders.

- Spænd en snor tværs over vandløbet fra bred til bred. Snoren skal være tæt på vandoverfladen.

- Test at vingemåleren og dataloggeren fungerer, før I går i gang.

- I skal måle strømhastigheden tværs over vandløbet.

- Begynd helt inde ved den ene bred.

- Start dataloggeren, og bevæg jer i jævnt tempo mod den anden bred.

- Når I når frem til modsatte bred stoppes dataloggeren. Nu har den data for strømhastigheden hele vejen på tværs af vandløbet.

- Bemærk undervejs, om der er særlige forhold i vandløbet, som kan påvirke jeres målinger…

- Overfører data til en PC i laboratoriet, hvis jeres datalogger ikke kan tegne kurver.

Beregninger

Overfør data fra dataloggeren til en computer. Beregn gennemsnittet af alle målinger, for at få en repræsentativ værdi for strømhastigheden (m/sek.) på strækningen.

1)	Gennemsnitshastighed:	____________ m/s

Plot en kurve som viser variationen i strømhastighed på tværs af vandløbet. Aflæs kurven og data:

2)	 Maksimum hastigheden:	____________ m/s

3)	 Minimums hastigheden:	____________ m/s

Spørgsmål

- Hvad var minimum- og maksimumhastighederne på tværs af vandløbet, og hvad skyldes forskellene?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

- Hvordan passer jeres målinger med andre måder at måle strømhastighed på (flyder-, fløde- og saltforsøgene)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Navn: ______________ Klasse: ______________ Dato: ______________ Sted: ______________