Aktivitetsark 2: Mål strømhastighed med fløde

Hvad skal I

I skal måle strømmens hastighed, ved at hælde en spand opløst fløde i et vandløb og observere, hvor lang tid fløden er om at passere en strækning på ca. 10 meter.

En fane af fløde. Foto: Klaus Brodersen.

Hvad skal I bruge

- Målebånd, 5 liter spand, ½ liter piskefløde, stopur/mobiltelefon

Spørgsmål før

Inden øvelsen kan I overveje og diskutere følgende:

- Hvordan kan I gøre?

- Hvor i vandløbet vil I måle?

- Hvilken enhed for hastighed vil I bruge?

- Vil der mon være stor variation på tværs af vandløbet?

- Er det vandets minimum-, middel- eller maksimumhastighed I måler?

- I har kun ét forsøg til eksperimentet – hvordan vil I sikre, at det lykkes første gang?

(Find vejledning og resultatark på næste side.)

Sådan gør I

- To elever i gummistøvler måler en strækning op på ca. 10 meter i vandløbet.

- Opløs en ½ liter piskefløde i en spand med 3-4 liter vandløbsvand. Fløden skal bare blandes op – ikke piskes!

- En af jer – mælkemanden – skal hælde fløden i vandet ved start (0 meter). Resten af holdet bliver på land, og står ved slutpunktet (ca. 10 m).

- Tidtageren giver tegn til mælkemanden i vandløbet, som hælder fløden i samtidig med at stopuret startes. Bemærk: al fløden hældes i vandet i én hurtig bevægelse!

- Følg flødens bevægelse gennem vandløbet, og noter tiderne for følgende i skemaet:

  - når den første fløde når frem til 10-meter punktet (fronten)

  - tiden når den største flødekoncentration passerer punktet (kroppen)

  - tiden når den sidste fløde passerer punktet (halen).

Målinger

Vandløbsstrækningens nummer: _____ Opmålt strækning: _____(meter)

OBS! Vær vågne – I har kun ét forsøg!

| Måling | Tid (sek.) | Strømhastighed (m/sek.) |
| --- | --- | --- |
| Front |  |  |
| Krop |  |  |
| Hale |  |  |

Spørgsmål

- Sammenlign de 3 hastigheder målt med fløden – hvad udtrykker de?

__________________________________________________________________________

- Hvor i vandløbet strømmede fløden mest langsomt – hvorfor?
__________________________________________________________________________

- Er jeres måling repræsentativ for vandløbsstrækningen?
__________________________________________________________________________

Navn: ______________ Klasse: ______________ Dato: ______________ Sted: ______________